Recuperarea si reciclarea deseurilor de cauciuc

Cauciucul, un material energointensiv, este supus uzurii, indiferent unde este folosit: anvelope, benzi elastice, tuburi, garnituri etc.

Materialele refolosibile din cauciuc care intra in obligajiile de colectare de la intreprinderi si de la populatie sunt reprezentate, de obicei, de anvelope si camere de aer uzate sau sparte. Materialele refolosibile provenite din deseurile industriale ale unitafilor de fabricate a produselor, obiectelor si articolelor din cauciuc au paracter de materiale circulante, pentru care exista normative de recuperare cu circuit inchis.

In prezent, anvelopele uzate devin ponderea cea mai mare in cantitatea totala* de cauciuc potential reciclabil. Solutiile tehnice utilizate vizeaza, de regula, revenirea lor in circuitul economic, dar intr-un numar de cicluri limitat. Condifiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca anvelopele uzate destinate pentru reesapare si regenerare in vederea reciclarii acestora (colectate de la societajile comerciale publice sau private si de la populatie pentru unitatile de reesapare) sunt precizate in Norma Interna Departamentaia N. I. D. 8171 /79. Prin reesapare se intelege procesul tehnoiogic de aplicare a unei benzi de rulare noi pe o coroana de anvelopa uzata (pregatita in prealabil), urmata de vulcanizare, prin care se reface parfial potentialul de rulaj al anvelopei (regenerarea). In figura urmatoare sunt prczentate principalele faze de reciclare a anvelopelor uzate, din care se observa ca regenerarea si reesaparea lor sunt solutii partiale, pentru ca numai o parte din resurse pot fi reutilizate pe aceste circuite.

Reconditionarea prin reesapare este practicata pe plan mondial. In tarile dezvoltate se valorifica prin aceasta metoda peste 25% din productia de anvelope. Cu o anvelopa reesapata se poate parcurge, in medie, o distanta care reprezinta jumatate din rulajul uneia noi, dar prejul ei este de aproximativ 3 ori mai mic, pentru ca prin reesapare se inlocuieste doar banda exierioara de rulare, care reprezinta circa 1/3 din cantitatea de cauciuc inglobata in produs.

Dar, reesaparea anvelopelor nu face decat sa amane problema evacuarii definitive a anvelopelor, pentru ca o carcasa nu poate fi utilizata la infinit.

Anvelopele uzate pun probleme chiar si pentru cele mai sofisticate sisteme de gospodarire a deseurilor. Anvelopele sunt constituite din materiale polimerice complexe, cu un adaos mare de diferite alte componente, recuperarea acestei valori adaugate fiind o operate periculoasa si determinand mari consumuri energetice. Haldele de anvelope pot creste rapid, creand nu numai probleme de folosire a lerenului, dar si pericole pentru mediu, intrucat (haldele) se pot autoaprinde, provocand incendii de lunga durata. De asemenea, atunci cand anvelopele uzate sunt depuse in gropi de gunoi, ele se ridica adesea la suprafaja si fac dificila mentinerea invelisului de sol de deasupra deseurilor.

Practicile sandtoase de gospoddrire a deseurilor iau in considerare, in afara de reesaparea anvelopelor, alte metode de valorificare a materialelor refolosibile din cauciuc. Astfel, dupa un procedeu japonez, anvelopele uzate sunt maruntite si amestecate cu ciment in proportie de 1:5; materialele sunt legate prin lianti minerali sau rasini, pentru a putea fi utilizate ca asfalt, in locul bituminului. De asemenea, amsetecurile de cauciuc granulat cu diversi compusi chimici sunt folosite pentru acoperiri elastice (terenuri de sport, grajduri etc.) sau ca elemente de protectie in constructiile rutiere (rezistente la uzura si antiderapante). Tot din cauciucuri uzate, sub forma de pulbere se pot obtine materiale termoizolante, fonoabsorbante sau amendamente agricole (care stimuleaza cresterea plantelor). Valorificarea materialelor refolosibile din cauciuc se poate realiza; si prin prelucrarea anvelopelor in cuptoare de piroliza, dar, in acest caz este esentiala asigurarea sistemelor eficiente de combatere a emisiilor poluante, pentru ca in acest proces sunt generati vapori organici.

Condiliile tehnice de calitate impun ca la punctele de colectare a anvelopelor uzate (dar, in stare curata si uscata) sa se faca sortarea in conformitate cu standardele in vigoare, dupa cum urmeaza:

- anvelope pentru autoturisme, autoturisme de teren si autoutilitare, in Sort 1
si "Nereesapabile";

- anvelope pentru autocamioane, autobuzc, troleibuze si remorci auto, in Sort
7, Sort 2 si "Nereesapabile";

- anvelope pentru tractoare si masini agricole pentru jante cu diametrul de 20
toli inclusiv, in Sort 7, Sort 2 §i "Nereesapabile".

Anvelopele nereesapabile sunt anvelopele care nu satisfac cerintele anvelopelor uzate apte pentru reesapare si sunt destinate pentru alte valorficari. In plus, nu se admit pentru reesapare:

- anvelope diagonale si radiale care au suferit deteriorari prin contact cu
produse chimice;

- anvelope diagonale si radiale care au venit in contact cu produse petroliere ce
au determinat gonflarea cauciucului;

- anvelope diagonale si radiale cu grad de imbatranirc avansat, recunoscut prin
refeaua densa de crapaturi sau crapaturi patrunse pana la carcase

- anvelope diagonale si radiale care nu au seria de fabricate inifiala;

-	anvelope diagonale si radiale care au vechime mai mare de 5 ani.
Anvelopele uzate apte pentru reesapare din Sortul  1  sunt anvelope care

corespund condifiilor impuse in tabelul urmator.

Controlul condifiilor de calitate se face cu ajutorul metodelor de veriflcare.

Astfel, controlul interior al anvelopelor se face cu masini (dispozitive) speciale de verificat. in lipsa acestor dispozitive, controlul se face printr-o miscare rotativa", desfacandu-se anvelopa prin interior, prin apasare pe cant sau cu ajutorul unui cleste care sa largeasca si sa extinda partea interioara la o marime convenabila, in functie de dimensiunile anvelopelor, pentru a se vedea vine daca nu prezinta defectiuni in interior.

Verificarea adancimii profilului se face fie prin masurarea cu sublerul de adancime, fie prin observarea aptiei indicatoarelor de uzura (una sau mai multe proeminenle).

Pentru observarea deteriorarilor se foloseste o lampa electrics portabila de 12-24 V, urmarindu-se, in paralel, starea tuturor componentelor anvelopelor.

Pentru stabilirea marimii deteriorarilor se folosesc mijloacele obsnuite de masura (inetru, ruleta, subler).

Gestionare anvelopelor uzate

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, in conditii de protecjie a sanatatii populatiei si a mediului.

Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.

Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor tipurilor de anvelope prevazute in anexa nr. 2.

Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la baza principiile generate prevazute din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Persoanele juridice care introduc pe piafa anvelepe noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(1)	Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii
sunt obligate:

- sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantita|ilor introduse de ele pe piata in anul precedent;

- sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic
intreaga cantitate de anvelope uzate colectata.

(2)	Obligatiile prevazute la paragraful (1) se realizeaza etapizat, in procentele stabilite conform anexei nr.3, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata in anul precedent.

- Obligate prevazute pot fi indeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii
catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor
din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

- Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevazute paragraful (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 90 de zile de k data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obliga|ii:

a) sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafaja si ale marii teritoriale;

b) sa nu le incincreze decat in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare.

Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:

a) sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final;

b) sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;

c) sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat obligatiile

Persoanele juridice care desftsoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate;

a) sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;

b) sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare;

c) sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoare activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare.

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate sa obtina autorizatia necesara in conformitate cu legislatia in vigoare.

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, piina la data de 15 martie, urmiitoarele date

a) cantitatea de anvelope introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut in anexa nr. 4;

b) cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, in anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut in anexa nr. 4.

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz;

b) sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);

c) sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in anexa nr. 5.

La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevazute trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportate.

Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii inceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz.

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sancjioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiiior si aplicarea sanctiunilor prevazute paragraful (1) se fac de catre personalul imputernicit al Comisiei Najionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si al Autoritatii Najionale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen dc cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute paragraful. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(4) Dispozi|iile referitoare la contraven|ii, prevazute paragrafele (1), (2) si (3), se completeaza cu prevederile Ordonanjei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiiior, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la introducerea pe piata a anvelopelor uzate destinate reutilizarii in activitatea de transport rutier sau destinate resaparii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECTFICI UTIUZATI

Anvelopa noua - anvelopa nou-produsa, inclusiv anvelopa rezultata in urma unui proces tehnologic de resapare, aflata inainte de prima montare dupa resapare, in termen de garantie, neexploatata.

Anvelopa uzata - orice anvelopa, de tipul celor prevazute in anexa nr. 2 la hotarare, pe care detinatorul, in urma utilizarii, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz.

Anvelopa uzata destinata reutilizarii - orice anvelopa uzata care are valoare de intrebuintarc si este destinata utilizarii ca atare in activitatea de transport rutier sau este destinata resaparii.

Anvelopa uzata destinata resaparii - orice anvelopa uzata care indeplineste toate conditiile tehnice necesare resaparii.

Cumparator final - orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau dobandeste anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii.

Resapare - procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare al anvelopei, constand in aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopa uzata resapabila sau pe o anvelopa uzata destinata reutilizarii care indeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea acestui proces.

Reciclare - orice operatiune de valorificare materiala a anvelopelor uzate, respectiv de taiere, maruntire, granulare, sau alta operatiune care determina schimbari asupra naturii ori compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, in scopul obtinerii de materii prime.

Refolosire ca atare - operatiunea de utilizare fara reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, in scopul realizarii de diguri, tarcuri, aparatoare pentru debarcadere, garduri de siguranta pentru sosele, autostrazi etc.

Valorificare termoenergetica - operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplirnentar, prin coincinerare in cuptoarele de ciment ori in alte instalatii care sa asigure recuperarea valorii energetice a acestora, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

ANEXA 2

LISTA cuprinzand tipurile de anvelope carora li se aplica prevederile hotararii

1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete

2. Anvelope pentru aeronave

3. Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare

4. Anvelope pentru autocarnioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, si semiremorci auto

5. Anvelope pentru tractoare si masuii agricole

6. Anvelope pentru masini si utilaje pentru construite si exploatari miniere.

ANEXA 3

ETAPIZAREA obligatiilor pentru anvelopele uzate

| Anul Obligatia |
| --- |
| 2005 | 60% |
| 2006 | 70% |
| 2007 | 80% |

NOTA:

80% reprezinta intreaga cantitate de anvelope introduse pe piata, devenite anvelope uzate, tinandu-se cont de pierderile in greutate a anvelopelor, prin uzura, de pana  la 20% .

ANEXA4

DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute  din hotarare

Denumirea societatii..............

Producator/Importator de anvelope

Codul fiscal ......................

Localitatea, judetul ..............

Adresa ............................

Telefon/fax/e-mail ................

Cod CAEN pentru activitatea de baza

ANEXA5

DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute din hotarare

Denumirea societatii

Persoana juridica autorizata pentru colectare/resapare/reciclare/valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate

Codul fiscal

Localitatea, judetul

Adresa

Telefon/fax/e-mail

Cod CAEN pentru activitatea de baza

Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitfijii de gestionare a

anvelopelor uzate

In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comeitului, si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activita|ii de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comeitului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME

privind procedura si criteriile de autorizare a activitafii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale

Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a

Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitfijii de gestionare a

anvelopelor uzate

In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comeitului, si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activita|ii de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comeitului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME

privind procedura si criteriile de autorizare a activitafii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale

Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate de catre persoanele juridice care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi sj/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, conform paragraful (1) din Hotararea Guvernului nr, 170/2004.

CAP. 2

Procedura de acordarc a autorizatiei

Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda de catre Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, pe o perioada de 3 ani, cu conditia avizarii anuale.

(1)	Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda persoanelor juridice care indeplinesc
criteriile de autorizare prevazute in anexa nr. 1, pe baza urmatoarelor documente obligatorii:

- cerere-tip de autorizare, conform anexei nr. 2;

- certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;

- actul de constituire, in copie;

- planul de gestionare a anvelopelor uzate;

- acordurile/precontractele incheiate cu persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi
si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in copie, precum si declarative pe propria raspundere privind
cantitatile de anvelope puse pe piata de acestea in anul precedent;

- acordurile/precontractele incheiate cu societatile comerciale automate pentru colectarea si/sau
valorificarea anvelopelor uzate, in copie, precum si capacitatile de colectare si valoriiicare ale acestora;

- caietul de sarcini intocmit in vederea selectarii agentilor economici cu care se vor incheia
contracte de colectare si/sau de valorificare.

(2)	Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor poate solicita, dupa caz, orice alte documente
relevante pentru eliberarea autoriza|iei.

Documentele obligatorii prevazute paragraful (1) se depun la registratura Ministerului Economiei si Comertului pentru Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.

- Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor analizeaza documentele obligatorii si stabileste
daca sunt indeplinite criteriile pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate,
prevazute in anexa nr. 1.

- Concluziile se consemneaza intr-un proces-verbal, document care sta la baza emiterii autorizatiei
de gestionare a anvelopelor uzate.

In termen de 30 de zile de la data depunerii documenta|iei obligatorii, Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor emite autoriza|ia de gestionare a anvelopelor uzate, conform anexei nr. 3, sau comunica solicitantului motivul respingerii cererii.

CAP. 3

Procedura de avizare si anulare a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate

Pentru avizarea anuala a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate se depun, la sediul Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor, pana la data de 31 martie a anului urmator, urmatoarele documente:

-	raportul de activitate, care trebuie sa contina:

- cantitatea totala de anvelope noi si/sau de anvelope uzate destinate reutilizarii, pusa pe piata in
anul precedent de catre societatile comerciale cu care s-a incheiat contract de preluare a
responsabilitatii, precurn si o estimare a cantitatii de anvelope care va fi pusa pe piata in anul in curs;

- cantitatea totala de anvelope uzate, colectata in cadrul obligatiilor de preluare a
responsabilitatilor;

- cantitatea totala de anvelope uzate, livrata societatilor automate pentru valorificarea
anvelopelor uzate, si defalcarea pe modalitati de valorificare;

- lista la zi a societatilor comerciale cu care s-au incheiat contracte pentru preluarea responsabilitatii;

- lista la zi a agentilor economici autorizati pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor de
cauciuc, cu care s-au incheiat contracte;

- planul de gestionare a anvelopelor uzate pentru anul in curs;

-	documented financiar-contabile din care sa reiasa repartizarea profitului.

CAP. 4

Dispozitii finale

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA1

CRITERII DE AUTORIZARE

-a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate-

- Sa fie persoana juridica legal constituita numai in scopul gestionarii anvelopelor uzate si al carei
profit se reinvesteste integral in acelasi scop.

- Ponderea societatilor comerciale cu care persoana juridica legal constituita pentru gestionarea
anvelopelor uzate a incheiat acorduri/precontracte/contracte de preluare a responsabilitatii sa reprezinte
minimum 30% din totalul cantitatii de anvelope puse pe piata.

- Sa faca dovada ca agentii economici autorizati cu care a incheiat acorduri/precontracte de
colectare si/sau de valorificare pot sa colecteze sj sa valorifice intreaga cantitate de anvelope uzate,
corespunzatoare obligatiilor ce le revin societatilor comerciale carora le va prelua responsabilitatile.

- Sa nu introduca discriminari contractuale intre persoanele juridice - actionari si ceilalti contractanti.

5. Sa aiba intocmit planul de gestionare pe termen scurt si mediu a anvelopelor uzate, care sa cuprinda, in principal;

- modul de organizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;

- modul de tinantare a activitatii, inclusiv calculul ecovalorii*);

- modalitati de mediatizare a activitatii.

Ecovaloarea trebuie sa fie calculata astfel meat sa genereze un venit suficient pentru a asigura mijloacele necesare pentru colectarea, valorificarea si transportul anvelopelor uzate.

*) Ecovaloarea reprezinta o contribute baneasca destinata acoperirii costurilor de colectare, de transport si valorificare a anvelopelor uzate.

ANEXA2

Societatea Comerciala

Nr	/.........,..	...

M1NISTERUL ECONOMIST §1 COMERTULUI Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor

CERERE -pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate

Societatea Comerciala	, cu sediul in	, str

nr	, bl	, sc	, ap	, judetul/sectorul	, inregistrata la Oficiul registrului

comertului sub nr	, cod unic de inregistrare nr	/	, telefon	, fax

, e-mail	, reprezentata prin	, avand calitatea de

, solicita acordarea autoriza|iei de gestionare a anvelopelor uzate conform

Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Anexam documentele obligatorii conform paragrafului (1) din Norrnele privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 386/243/2004.

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul

Data...

ROMANIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI COMISIA NATIONALA PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR

AUTORIZATIE DE GESTIONARE A ANVELOPELOR UZATE
Seria	nr

Societatea Comerciala	, cu sediul in	str

nr	, bl	, sc	, ap	, sectorul/judetul	, inregistrata la Oficiul registrului

comertului sub nr	, cod unic de inregistrare nr	, este autorizata sa desfasoare

activitatea de gestionare a anvelopelor uzate.

Prezenta autoriza|ie atesta capacitatea Societatii Comerciale	de a prelua

responsabilitatile persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii.

Prezenta autoriza|ie s-a eliberat in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

DIRECTOR,

AVIZAT           		AV1ZAT

Anul 			Anul ......

L. S .	 	 	L. S .........

Data emiterii