ELECTRICITATEA

4. LEGEA LUI OHM.

Circuitul electric a carui schema este ilustrata in figura alaturata contine o baterie cu E = 18 V si r = 0,2 Ω si patru rezistori cu rezistentele R1 = 6 Ω;

R2 = 2 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = 5,8 Ω. Neglijand rezistenta conductoarelor de legatura din circuit, sa se determine: a) intensitatea curentului electric pe rezistorul R4; b) caderea de tensiune UAB pe rezistorul R2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In circuitul din figura alaturata se cunosc: R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω ; R3 = 30 Ω, intensitatea curentului prin baterie I = 1 A si tensiunea electrica la bornele lui R, U3 = 10 V. Sa se calculeze valoarea rezistentei R4.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se da circuitul din figura alaturata in care se cunosc E = 6 V, R1 = 2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 3 Ω si R4 = 1,5 Ω. Sa se calculeze: a) curentul electric ce trece prin baterie; b) intensitatea curentului ce trece prin rezistenta R2 ; c) caderea de tensiune pe rezistorul R4.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cunoscand valorile rezistentelor rezistorilor din figura alaturata, R1 = 25 Ω si R4 = 75 Ω, precum si t.e.m. E = 18V.Sa se afle intensitatile curentilor din fiecare rezistor.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Circuitul din figura alaturata este format din 5 rezistoare identice R = 10 Ω si este alimentat de o sursa  cu t.e.m. E =    si rezistenta interna r = 2 Ω. Sa se calculeze: a) Intensitatea curentului principal (IAB); b) valoarea intensitatii curentului dupa ce bornele AC au fost unite printr-un fir conductor cu rezistenta neglijabila si infuzibila.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graficele din figura alaturata reprezinta variatia tensiunii in functie de intensitatea curentului pentru 3 rezistori de rezistente electrice diferite, cuplati pe rand in circuit. Graficul corespunzator rezistentei electrice maxime este:  a. Graficul 1

b. Graficul 2

c. Graficul 3

d. Cele 3 grafice corespund aceleiasi rezistente.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intensitatea curentului ce strabate un fir de rezistivitatea  ρ = 10-7Ω·m, cu lungimea de 5 cm si aria sectiunii transversale de  2mm2 , la capetele caruia s-a aplicat o tensiune de 1,5 V, are valoarea:

a. 2 A                          b. 3 A                        c. 5 A                    d. 6 A

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labornele unei baterii este legat un rezistor cu rezistenta R, variabila. Dependenta inversului intensitatii curentului electric 1/l (A-1) ce strabate rezistorul, de rezistenta electrica a rezistorului este ilustrata in figura alaturata. Folosind datele din figura alaturata, tensiunea electromotoare a bateriei E si rezistenta sa interna r au valorile:

a. E = 10 V; r = 10Ω

b. E = 1 V; r = 1Ω

c. E = 10 V; r = 1Ω

d. E = 1 V; r = 10Ω

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graficul alaturat ilustreaza modul in care variaza tensiunea la bornele unei surse     ( cu tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r constante ) cand intensitatea curentului electric prin circuit variaza.Care este rezistenta interna a sursei?

a. 5Ω                            b. 20Ω                       c. 100Ω                d. 2000Ω

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se traseaza caracteristicile curent-tensiune pentru doi rezistori si se obtin graficele din figura alaturata. Raportul rezistentelor electrice este:

a. (R1/R2) = 0,25

b. (R1/R2) = 0,50

c. (R1/R2) = 1,50

d. (R1/R2) = 2,50

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tensiunea masurata la bornele unei surse la functionarea in gol este de 4,52V. Daca sursa este plasata intr-un circuit, ea debiteaza un curent de 0,3A cand tensiunea la bornele acesteia este egala cu 4,04V. Intensitatea curentului la scurtcircuit are valoarea:

a. lα = 1,825 A            b. lα = 2,025 A          c. lα = 2,825 A      d. lα = 3,825 A